| LCD CONT | Контрастность индикатора (если есть возможность управления). |
| --- | --- |
| CW PITCH | Тон самоконтроля |
| CW SPEED | Скорость передачи автоматического телеграфного ключа (WPM по системе PARIS) |
| CW DELAY | Задержка перехода на приём после последней посылки в телеграфе |
| KEYER | Тип электронного ключа. ACS – с автоматическим формированием паузы между знаками, ELE – без этого, OFF – простой вертикальный ключ, подключённый к любому контакту подключения манипулятора. BUG – полуавтоматический ключ – тире вручную, точки автоматические. |
| CWKEYREV | Поменять местами контакты точек и тире на электронном ключе |
| CWWEIGHT | Отношение длительности тире к длительности точки |
| SPACEWGH | Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки. |
| ENC DIVS | Уменьшение чувствительности валкодера |
| ENC DYNA | Разрешение «Интеллектуального» валкодера – с динамическим изменением шага перестройки в зависимости от скорости вращения. |
| BIG STEP | Грубый шаг перестройки (50 Герц для CW и SSB, 1 кГц для AM). Применять с валкодерами с небольшим количеством циклов на оборот – например, с 24-х «дырочковыми» валкодерами. |
| RXTX dly | Задержка подачи ВЧ при переходе на передачу |
| TXRX dly | Задержка переключения на приём после окончания передачи (например, задержка в формирователе огибающей телеграфного сигнала) |
| PRETXdly | Задержка на выключение обратимого тракта при переходе на передачу – для исключения формирования короткой посылки несущей перед первым знаком. |
| PWR cali | Калибровочный параметр PWR-метра (просто размерность шкалы) |
| REF FREQ | Точная частота опорного генератора (настраивается по нулевым биениям при приёме эталонных частот в режиме CWZ). |
| BFO USB | Частота третьего гетеродина в режиме приёма SSB на верхней боковой полосе (частота ската фильтра) |
| BFO LSB | Частота третьего гетеродина в режиме приёма SSB на нижней боковой полосе (частота ската фильтра) |
| CENTERCW | Частота середины полосы пропускания телеграфного фильтра |
| S9 LEVEL | Калибровочный параметр S-метра – уровень сигнала S9 |
| S9 DELTA | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S0 до S9 |
| +60DELTA | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ |