S11 или "обратные потери" или "входная большая потеря"

В последнее время в статьях или общении об антеннах вместо всем надоевшего КСВ можно встретить параметр S11 или "обратные потери" или "входная большая потеря", что одно и то же. Это коэффициент отражения r в относительных единицах- децибелах: S11(дб) = 20 log r Этот параметр напрямую связан с привычным КСВ формулой: S11(дб)=20 log (КСВ-1)/(КСВ+1), т.е. тот же КСВ, выраженный через логарифм коэффициента отражения r, который связан с КСВ формулой: r = (КСВ-1)/(КСВ+1). 
Например КСВ=4 соответствует S11 или обратным потерям 20log (4-1)/(4+1) = -4,43 дб. Коэффициент отражения в зависимости от соотношения сопротивления нагрузки (антенны) и волнового сопротивления кабеля может иметь положительное или отрицательное значение +r и -r, в формуле берется его модуль т.е. величина без учета знака. "Большой потери" здесь нет, те же потери из за КСВ сверх имеющихся, которые положено иметь кабелю и снижение мощности трансивера схемой защиты. В таблице для перевода одних величин в другие их значения округлены. Точный перевод необходимо делать по формулам выше.

| КСВ | 1,02 | 1,04 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | много |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 или r | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.333 | 0.4 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 1.0 |
| S11 в дб | -40 | -34 | -26 | -23 | -21 | -18 | -15.5 | -14 | -13 | -11 | -9.5 | -8 | -6 | -5 | -4.4 | -4 | -3.5 | -3 | -2.1 | -1.8 | -0.9 | 0 |

Прибор с шкалой, оцифрованной в децибелах вместо КСВ будет стоить в 2...3 раза дороже. Время, потраченное на осознание того, что например S11 = −20 дб это КСВ 1,22 или например S11 = минус ну очень много дб это КСВ = 1.00, а S11 = 0 дб это ну очень много КСВ, окупит эти расходы.