Для пользователя SW2011-RDX

Контрастность и яркость можно регулировать валкодером в меню пункты F00,F01.

Верхнее гнездо антенна КВ, нижнее УКВ. Сзади находится разъем USB для подключения компьютера, и гнездо линейный вход-выход для подключения звуковой карты компьютера. Сбоку находятся гнезда для внешних подключений педали, ключа, гарнитуры и тангенты.

Функции кнопок:

- переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются.

- SPL  - сплит, работа на разнесенных частотах (простейшее использование как расстройка) Короткое нажатие – включение SPL при этом передача останется на месте, (отображается в нижнем окне) а прием где угодно. В том числе и на другом диапазоне. Следующее короткое – обмен местами частоты приема-передачи. Длинное нажатие – выключение SPL и частоты становятся равны значению верхнего окна.

- PRE – переключение по кругу  УВЧ, аттенюатор, и выкл. Длинное нажатие включает режим TUN – непрерывная несущая для настройки внешнего усилителя. Не зависит от текущего режима. Повторное длительное нажатие-выключение.

- FUN – длинное нажатие вход в меню. Повторное длинное нажатие выход из меню. Короткое нажатие в режиме CW переключает полосу широкая - узкая.

- MOD – переключение по кругу вид работы LSB-CW-DGU. Длинным нажатием замена вида работы, например LSB на USB.

Для калибровки точности показаний нужно настроится на точно известную частоту в режиме приема, поставить на индикаторе ее значение по нулям, зайти в меню длинным нажатием на FUN, кнопками UP,DN выбрать пункт F16 – тактовая частота 36,130 и вращая энкодер добиться правильного приема. При выходе из меню значение запомнится, и на всех диапазонах показания будут правильными. То же самое можно делать при передаче используя контрольный аппарат, настраивая частоту по нулевым биениям.

В случае необходимости синтезатор трансивера позволяет изменять частоту 3-го гетеродина относительно фильтра ПЧ. Рабочая частота при этом не изменяется. Может пригодиться, если захочется подстроить окраску звука при передаче, приеме, или улучшить подавление несущей, отодвигая гетеродин дальше от фильтра. Для этого надо зайти в расширенный режим меню – включить питание с нажатой кнопкой FUN. Будут открыты дополнительные пункты меню, выбрать там F21 – частота USB, F22- частота LSB, F23 – центральная CW. Энкодером можно настроить каждое значение. При выходе все запомнится.

В обычном режиме открыты 16 основных пунктов меню, которые могут оперативно понадобиться при работе CW и цифровыми видами. В расширенном режиме (нажатая FUN+ включить питание) доступны все пункты для тонких настроек.

Для САТ системы ставить протокол Kenwood скорость 9600. В меню можно выбрать и другую скорость, а так же выполнить остальные настройки для цифровых видов связи.

Для того что бы стереть все настройки нужно включить питание с нажатой кнопкой SPL. Все значения станут по умолчанию.