Параметры частот эквалайзера

UAØIHZ George 11.02.2017

| FØ (Hz) | Q (BW Oct.) | F Low (Hz) | F High (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 (63) Boom, thump | 1.414 (1 Oct.) | 44.545 | 89.1 |
| 125 (125) Boom, thump, warmth | 1.414 (1 Oct.) | 88.384 | 176.786 |
| 250 (250) Fullness or mud | 1.414 (1 Oct.) | 176.768 | 353.571 |
| 500 (500) Honk | 1.414 (1 Oct.) | 353.536 | 707.142 |
| 1 k (1000) Whack | 1.414 (1 Oct.) | 707.071 | 1414.285 |
| 2 k (2000) Crunch | 1.414 (1 Oct.) | 1414.142 | 2828.57 |
| 4 k (4000) Edge | 1.414 (1 Oct.) | 2828.285 | 5657.139 |
| 8 k (8000) Sibilance, definition, "ouch!" | 1.414 (1 Oct.) | 5656.569 | 11314.278 |