Для пользователя Mini SW2016

Общие характеристики:

- Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW

- Выходная мощность по всем диапазонам 10-15 ватт

- Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв

- Динамический диапазон по блокированию выше 100 ДБ

- Подавление несущей  50 ДБ

- Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками

- Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача

- Имеется режим настройки и управление внешним УМ

- Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 350 ма

- Потребляемый ток при передаче 2,9 ампер на полной мощности, и в режиме молчания 820 ма

Функции кнопок:

- переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются. Длинное нажатие кнопки UP – режим Lock блокировка энкодера.

- SPL  - сплит, работа на разнесенных частотах (простейшее использование как расстройка) Короткое нажатие – включение SPL при этом передача останется на месте, а прием где угодно. В том числе и на другом диапазоне. Следующее короткое – обмен местами частоты приема-передачи. Длинное нажатие – выключение SPL и частоты становятся равны текущему значению частоты на дисплее.

- PRE – переключение по кругу  УВЧ, аттенюатор, и выкл. Длинное нажатие включает режим TUN – непрерывная несущая для настройки внешнего усилителя. Не зависит от текущего режима. Повторное длительное нажатие-выключение.

- FUN – длинное нажатие вход в меню. Повторное длинное нажатие выход из меню. Короткое нажатие переключает полосу 2.7 кгц и 0.5 кгц.

- MOD – переключение вида работы LSB-CW. Длинным нажатием замена вида работы, например LSB на USB или CW на CWZ, CWR.

Основные настройки:

В случае необходимости синтезатор трансивера позволяет изменять частоту 3-го гетеродина относительно фильтра ПЧ. Рабочая частота при этом не изменяется. Может пригодиться, если захочется подстроить окраску звука при передаче и приеме, отодвигая гетеродин дальше по скату фильтра, или ближе к центру. Для этого надо зайти в расширенный режим меню – включить питание с нажатой кнопкой FUN. Будут открыты дополнительные пункты меню, выбрать там F29 – частота USB, F30- частота LSB, F32 – центральная CW. Энкодером можно настроить каждое значение. При выходе все запомнится. В обычном режиме открыты 19 основных пунктов меню, которые могут оперативно понадобиться в работе. В расширенном режиме (нажатая FUN+ включить питание) доступны все пункты для тонких настроек.

Для калибровки точности установки частоты нужно поставить ее требуемое значение на дисплее, в расширенном режиме зайти в меню, выбрать в меню пункт 20, и вращая энкодер добиться правильной частоты по приему или передаче. При  выходе значение запомнится, и частота везде будет правильная.

В этой версии есть встроенный КСВ-метр. Значение КСВ 1-3 отображается в левой части шкалы, а уровень выхода в правой. Так же имеется измеритель напряжения питания. Отображается цифрами над линейкой С-метра справа.

Сокращенный перечень главных настроек в меню.

| F00 KEY BEEP |  | Тон подтверждения нажатия кнопок |
| --- | --- | --- |
| F01 BLUE BG |  | Синий цвет дисплея |
| F02 IF SHIFT |  | Тембр приема |
| F03 CW PITCH |  | Тон контроля CW |
| F04 CW SPID |  | Скорость CW |
| F05 VIBROPLX |  | Виброплекс для CW |
| F06 KEYER |  | Тип ключа |
| F07 CWKEYREV |  | Поменять местами контакты точек и тире на электронном ключе |
| F08 CWWEIGHT |  | Отношение длительности тире к длительности точки |
| F09 SPACEWGH |  | Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки. |
| F10 BREAK-IN |  | Управление передачей от ключа |
| F11 CW DELAY |  | Задержка передачи от ключа |
| F12 TX POWER |  | Переключение мощности 1-5-10-15 ватт |
| F13 MUTE ALL |  | Выключение микрофонного усилителя |
| F14 ENC DIVS |  | Уменьшение чувствительности энкодера |
| F15 BIG STEP |  | Разрешение большого шага Yes |
| F20 REF FREG |  | Реальная частота опорного генератора 39.000.000 мГц (крутить до получения точного совпадения рабочей частоты с показаниями на дисплее) |
| F23 BAT CALI |  | Калибровка измерителя напряжения питания |
| F24 SWR CALI |  | Калибровка КСВ-метра обратная 1.00 |
| F25 FWD LOWR |  | Калибровка КСВ-метра прямая 10 |
| F26 PWR CALI |  | Калибровка измерителя выхода 90 |
| F27 RXTX DLY |  | Задержка перехода на передачу 45 |
| F28 TXRX DLY |  | Задержка перехода на прием |
| F29 BFO USB |  | Частота третьего гетеродина USB 6002.50 |
| F30 BFO LSB |  | Частота третьего гетеродина LSB 5999.55 |
| F32 CNTR 0.5 |  | Центральная частота CW 5999.40 |
| F34 S9 LEVEL |  | Калибровочный параметр S-метра – уровень сигн S9 110 |
| F35 S9 DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S0 до S9 70 |
| F36 +60 DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ 50 |
| F39 BAND 27 |  | Диапазон 27 NO выключен |
| F40 BAND BC |  | NO выключен |
| F41 ENCOD RES |  | Выбор энкодера 24 |
| F42 ENC DYN |  | Разрешение динамического энкодера ON |

Для того что бы стереть все настройки нужно включить питание с нажатой кнопкой SPL. Все значения станут по умолчанию. После этого необходимо настроить пункт F20 реальная частота опорного генератора.