Сообщение от Tolikus

Доброго времени суток Сергей Эдуардович и все любители Волны! По мотивам http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post803373 решил попробовать подружить Волну с ЭМФ. Фильтры от системы уплотнения с полосой около 3,5 кГц. У них есть одна особенность - внутри уже установлены конденсаторы последовательно с обмоткой.

Здравствуйте.
Звон и большая неравномерность и, кстати, повышенные потери сигнала, обусловлены сильно рассогласованным режимом как по входу, так и по выходу ЭМФа. 
В моей схеме согласование с низкоомным(500 ом) эМФ сделано за счет емкостного делителя токов, т.е. емкости связи не просто абы какие, лишь бы разделяли по постоянному току, а точно рассчитанные под обеспечения резонанса и оптимальную нагрузку входного/выходного согласующих контуров.
В Вашей схеме источник сигнала для ЭМФ (входной контур) имеет сопротивление порядка сотни кОм !!!, а нагружен ЭМФ на резистор 300 ом, хотя оптимальное сопротивление источника/нагрузки для такого ЭМФ по имеющейся у меня информации ( см. http://susolya-byk.narod.ru/spez/4.1.4.htm ) примерно 135-150 ом - отсюда и звон и пр. бяки.
Для нормального согласования нужно пересчитать С2-7 в емкостной делитель с соотношением емкостей примерно 1/30, подключить его так же как в моей схеме к развязывающему резистивному аттенюатору (нижние резисторы 470 ом, верхний, продолбный - 120 ом), а уж к нему ЭМФ, вместо выходного контура (на конденсаторе С2-22), поставить нагрузочный резистор 150 ом, к которому и подключить выход ЭМФ, можно без разделительного конденсатора (0,1 мкФ), т.е. относительно небольшие напряжения.
Если не захочется потерять усиление (порядка 30 дБ), выход ЭМФ, шунтированный резистором 150 ом, можно подключить к согласующему контуру, пересчитав С2-22 в емкостной делитель с соотношением емкостей примерно 1/30, аналогично входному контуру.

Схема с форума Беленецкого.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вот некоторые параметры фильтров, полученные в интернете:
ФЭМ от системы уплотнения телефонных каналов:
РХ2.141.159-01 104-108 кГц
РХ2.141.159-02 100-104 кГц
РХ2.141.159-03 96-100 кГц
РХ2.141.159-04 92-96 кГц
РХ2.141.159-05 88-92 кГц   Такой фильтр есть у меня, я поставил себе ЭМФ-500 на 3 и 0,6 кгц.
РХ2.141.159-06 84-88 кГц
РХ2.141.159-07 80-84 кГц
РХ2.141.159-08 76-80 кГц
РХ2.141.159-09 72-76 кГц
РХ2.141.159-10 68-72 кГц
РХ2.141.159-11 64-68 кГц