Control frame       192.168.2.196 Port 48248

1    2    3    4     5     6     7    8    9     10   11   12    13    14      15     16   17      18      19       20      21

S__t__Rx_Rx_Rx_Rx _Tx_Tx_Tx_Tx _Lvl_Tctl_Rctl_FW_Press_Att_Msc_0x00_0x00_0x00_0x00

(1-2)   S t (Char)

(3-6)   Rx tune phase = RxFrequency(Hz) / 122880000.0 *4294967296.0 + 0.5

(7-10)   Tx tune phase = TxFrequency(Hz) / 122880000.0 *4294967296.0 + 0.5

(11)  Tx power Level   0-255

(12) Tx control    0x08

(13) Rx control SampleRate = 41=48k, 21=96k, 11 = 192k, 6 = 384k

(14) FirmWare     =0x02

(15) Presselector  160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06

15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00

(16) Attenuator   0db = 0x00  , -10db = 0x08,  -20db = 0x10, -30db = 0x18

(17) Msc – is not used

(18-21)  = 0x00

Rx samples      192.168.2.196 Port 48247

For starting, send “rr” to port . For stopping, send “ss” to port.

Rx samples frame lengths = 1442 Bytes

1   2     |--------------------------------------1440 Bytes------------------------------|

SN Stat I0 I1 I2  Q0 Q1 Q2  I0 I1 I2  Q0 Q1 Q2…………………………………………

- SN – Sequence Number 0-255

- Status , bit0 – Ptt indicator, 0=PTT, 1=noPTT

Bit1 – ADC OverFlow indicator, 0=noClipping,  1=Clipping

(3-1442)  IQ Samples, least significant bit is first.

Tx samples  192.168.2.196 Port 48249

SR = 48kHz

1         2      |-----------------------------1440Bytes-------------|

0x00 0x00   I0 I1  Q0 Q1  I0 I1  Q0 Q1…………………………..