Для пользователя SW2012

Контрастность и яркость можно регулировать валкодером в меню пункты F00,F01.

Верхнее гнездо антенна КВ, нижнее УКВ. Сзади находится разъем USB для подключения компьютера, и гнездо линейный вход-выход для подключения звуковой карты компьютера. Сбоку находятся гнезда для внешних подключений педали, ключа, гарнитуры и тангенты.

Общие характеристики:

- Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц  LSB,USB,CW

- Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт

- Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв

- Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ

- Подавление несущей более 70 ДБ

- Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками

- Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача

- Имеется режим настройки и управление внешним УМ

- Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма

- Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.

Функции кнопок:

- переключение диапазонов кнопка UP, DN. В каждом диапазоне можно накрутить любые частоты и при переключении они запоминаются. Длинное нажатие кнопки UP – режим Lock блокировка энкодера.

- SPL  - сплит, работа на разнесенных частотах (простейшее использование как расстройка) Короткое нажатие – включение SPL при этом передача останется на месте, (отображается в нижнем окне) а прием где угодно. В том числе и на другом диапазоне. Следующее короткое – обмен местами частоты приема-передачи. Длинное нажатие – выключение SPL и частоты становятся равны значению верхнего окна.

- PRE – переключение по кругу  УВЧ, аттенюатор, и выкл. Длинное нажатие включает режим TUN – непрерывная несущая для настройки внешнего усилителя (не зависимо от текущего режима). Повторное длительное нажатие-выключение.

- FUN – длинное нажатие вход в меню. Повторное длинное нажатие выход из меню. Короткое нажатие в режиме CW переключает полосу широкая (WID) узкая (NAR).

- MOD – переключение по кругу вид работы LSB-CW-DGU. Длинным нажатием замена вида работы, например LSB на USB.

На тангенте имеются 3 кнопки: красная - дублирует клавишу передачи. Можно пользоваться хоть клавишей, хоть кнопкой. Остальные две уменьшат отдачу от микрофона, и уровень низких частот. Белая умеренно, желтая сильнее.

Функции меню:

В обычном режиме открыты 21 основных пунктов меню, которые могут оперативно понадобиться при работе CW и цифровыми видами. В расширенном режиме (нажатая FUN+ включить питание) доступны все пункты для тонких настроек.

Для калибровки точности показаний в обычном режиме нужно настроиться на заранее известную частоту, поставить на индикаторе ее требуемое точное значение. Затем зайти в меню длинным нажатием на FUN, кнопками UP,DN выбрать пункт F21 – тактовая частота 39 мгц, и вращая энкодер добиться правильного приема. То же самое можно делать при передаче используя контрольный аппарат, настраивая частоту по нулевым биениям. При выходе из меню значение запомнится, и на всех диапазонах показания будут правильными

В случае необходимости синтезатор трансивера позволяет изменять частоту 3-го гетеродина относительно фильтра ПЧ. Рабочая частота при этом не изменяется. Может пригодиться, если захочется подстроить окраску звука при передаче, так же и приеме, отодвигая гетеродин дальше, или ближе относительно фильтра. Для этого надо зайти в расширенный режим меню – включить питание с нажатой кнопкой FUN. Будут открыты дополнительные пункты меню, выбрать там F26 – частота USB, F27- частота LSB, F28 – центральная CW. Энкодером можно настроить каждое значение. При выходе из меню все запомнится.

| F00 LCD CONT |  | Контрастность индикатора |
| --- | --- | --- |
| F01 LCD LIGH |  | Яркость индикатора |
| F02 CW PITCH |  | Тон самоконтроля CW |
| F03 CW SPEED |  | Скорость передачи автоматического телеграфного ключа (WPM по системе PARIS) |
| F04 VIBROPLX |  | Виброплекс для CW |
| F05 KEYER |  | Тип ключа |
| F06 CWKEYREV |  | Поменять местами контакты точек и тире на электронном ключе |
| F07 CWWEIGHT |  | Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки. |
| F08 SPACEWGH |  | Отношение длительности паузы между элементами знака к длительности точки. |
| F09 CW DELAY |  | Задержка перехода на прием после последней точки CW |
| F10 MUTE ALL |  | Выключение внутреннего микрофонного усилителя |
| F11 VOX |  | Разрешение работы VOX Off (не задействован) |
| F15 ENC DIVS |  | Уменьшение чувствительности энкодера |
| F16 BIG DTEP |  | Разрешение большого шага |
| F17 CAT ENAB |  | Разрешение работы интерфейса CAT |
| F18 CAT CPD |  | Скорость CAT |
| F19 CAT RTS |  | Управление переходом на передачу от сигнала RTS интерфейса CAT |
| F20 CAT DTR |  | Управление манипуляцией от сигнала DTR интерфейса CAT |
| F21 REF FREG |  | Частота опорного генератора 36.131 |
| F23 RXTX dly |  | Задержка ВЧ на передачу |
| F24 TXRX dly |  | Задержка перехода на приём после снятия ВЧ передачи |
| F25 PWR cali |  | Калибровка измерителя мощности |
| F26 BFO USB |  | Частота 3-го гетеродина при USB |
| F27 BFO LSB |  | Частота третьего гетеродина LSB |
| F28 CENTERCW |  | Частота 3-го гетеродина при CW |
| F29 S9 LEVEL |  | Калибровочный параметр S-метра – уровень сигнала S9 |
| F30 S9DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S0 до S9 |
| F31 +60DELTA |  | Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ |
| F34 BAND 50 |  | Диапазон 50 OFF выключен |
| F35 BAND 144 |  | Диапазон 144 ON включен |
| F36 ENCOD RES |  | Выбор энкодера |

Для САТ системы ставить протокол Kenwood скорость 57600. В меню можно выбрать и другую скорость, а так же выполнить остальные настройки для цифровых видов связи.

Для того что бы стереть все настройки нужно включить питание с нажатой кнопкой SPL. Все значения станут по умолчанию.

В трансивере установлен надежный долговечный оптический энкодер на 128 импульсов, с очень легким вращением. Если понадобится увеличить усилие при вращении, то снять ручку и подобрать под нее прокладку на свое усмотрение. Ручка сидит плотно, но снимается. Можно смело тянуть на себя, энкодер сломать невозможно.