…В специальной З и радиолюбительской литературе рассматривается множество различных схем пассивных (не обладающих усилительными свойствами) преобразователей частоты и модуляторов, однако данные об их параметрах (коэффициенте передачи, спектральных характеристиках выходного сигнала и т.д.) часто противоречивы, неполны, а иногда неверны. Оценивать эти параметры можно только путем сравнения их с таковыми для идеального устройства. Поэтому рассмотрим прежде всего идеальный преобразователь частоты на основе ключевой схемы, изображенной на рис.1. Пусть ключ S1 периодически (с периодом Т) замыкает цепь на время Тк. Будем полагать, что трансформатор Т1 имеет коэффициент трансформации 1:1. Сопротивление R1 является сопротивлением нагрузки. Тогда, при замкнутом ключе, вся мощность входного сигнала поглотится в сопротивлении R1, и коэффициент передачи устройства будет равен единице. При разомкнутом же ключе он будет равен нулю. Таким образом, коэффициент передачи H(t) как функция от времени будет представлять собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов единичной амплитуды длительностью Тк и периодом следования Т. Эту последовательность удобно представить в виде разложения в ряд Фурье:

Сигнал на выходе (на сопротивлении R1) будет равен произведению входного сигнала (получаемого от источника U1) на коэффициент передачи H(t). Пусть входной сигнал описывается выражением

Тогда выходной сигнал будет равен:

После преобразований получим

Проанализируем это выражение. В нем содержатся только частота входного сигнала и так называемые "комбинационные" частоты, равные разностям и суммам частот входного сигнала и гармоник опорного (управляющего ключом) сигнала. Заметим, что в выходном сигнале полностью отсутствуют частоты опорного сигнала и его гармоник. При преобразовании частоты чаще всего используются комбинационные частоты первого порядка (п=1). Оценим коэффициент передачи преобразователя по первым комбинационным частотам

Из этого выражения видно, что он зависит только от соотношения Тк и Т. Можно показать, что Н1 максимален при отношении Тк/Т=1/2 (при этом он будет иметь форму меандра). Его значение равно

Таким образом, можно прийти к выводу, что идеальный одноключевой преобразователь частоты обладает следующими недостатками — сравнительно низкой эффективностью преобразования и прямым прохождением входного сигнала на выход преобразователя с уровнем 0,5UC. Необходимо отметить, что любой другой неидеальный одноключевой преобразователь будет иметь худшие параметры. Если мы обратимся к выражению, описывающему параметры выходного сигнала на выходе смесителя, то придем к выводу, что прямое прохождение входного сигнала определяется постоянной составляющей, присутствующей в H(t). Если бы она была равна нулю, то входной сигнал отсутствовал бы на выходе.

Легко догадаться, что для того чтобы избежать появления постоянной составляющей, надо использовать биполярный меандр, например, два идеальных ключа, как показано на рис.2. Трансформатор имеет коэффициент трансформации 1:2, ключи S1 и S2 замыкаются поочередно. Когда включен верхний ключ, а нижний разомкнут, коэффициент передачи описывается приведенными выше выражениями, при обратном положении ключей знак коэффициента передачи меняется на отрицательный. При этом постоянная составляющая коэффициента передачи исчезает, следовательно, исчезает прямое прохождение входного сигнала на выход. Коэффициент передачи удваивается, как удваиваются и все уровни напряжения составляющих комбинационных частот:

Таким образом, мы приходим к выводу, что идеальный преобразователь частоты с подавлением как входного сигнала, так и сигнала опорной частоты должен обязательно использовать инверсию знака коэффициента передачи через каждые полпериода опорной частоты. При этом коэффициент передачи по первой комбинационной частоте будет равен -3,9224дБ……