ГИ-7Б, ГИ-7БТ, ГИ-70Б, ГИ-70БТ

|  | Импульсный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы и в импульсном при анодной модуляции. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - принудительное: ГИ-7Б и ГИ-7БТ - воздушное не менее 24 м3/ч; ГИ-70Б и ГИ-70БТ: анода - водяное 1 л/мин, сеточного и катодного цилиндров - воздушное не менее 6 м3/ч. Масса ГИ-7Б и ГИ-7БТ 330 г, ГИ-70Б и ГИ-70БТ 170 г. |
| --- | --- |
| Основные параметры при Uн=12,6 В, Uа=1,3 кВ, Uа имп=9 кВ, Iа=150 мА, Iа имп=7,5 А, l=10 см (9,2 для ГИ-70Б,БТ), t =10мкс, скважность 1400 |
| Ток накала | 1,925 ± 0,125 А |
| Ток анода в начале характеристики (при Uа=1,5 кВ, Uс= -40 В) | £ 5 мА |
| Ток сетки обратный (при Uа=1,5 кВ) | £ 50 (96 для ГИ-70Б,БТ) мкА |
| Ток эмиссии в импульсе (при Uа=Uс=400 В) | ³ 20 А |
| Ток утечки сетка - катод (при Uс= -200 В) | 40 - 80 А |
| Крутизна характеристики | 23 ± 3 мА/В |
| Проницаемость (при изменении Uа на 200 В) | 1,5 ± 0,3 % |
| Напряжение в рабочей точке (отрицательное) | 10 ± 2,5 В |
| Колебательная мощность в импульсном режиме | ³ 12 (11 для ГИ-70Б,БТ) Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: |  |
| входная | 11,1 ± 1,1 |
| выходная | 4,6 ± 0,4 |
| проходная | 0,075 ± 0,02 |
| Долговечность | ³ 650 (500 для ГИ-70Б,БТ) ч |

| Предельные эксплуатационные данные |
| --- |
| Напряжение накала | 12 - 13,2 В |
| Напряжение анода в режиме непрерывного генерирования | 2,5 кВ |
| Напряжение анода при холодном катоде | 3 кВ |
| Напряжение анода (мгновенное значение) | 5 кВ |
| Напряжение анода в импульсе | 9 кВ |
| Напряжение сетки | 80 В |
| Отрицательное напряжение сетки (минимальное) | 400 В |
| Напряжение сетки в импульсе | 600 В |
| Отрицательное напряжение сетки в импульсе (мгновенное значение) минимальное | 900 В |
| Ток катода | 0,6 А |
| Ток катода (мгновенная составляющая) в режиме класса В без модуляции | 1,25 А |
| Ток анода в импульсе (постоянная составляющая) | 7,5 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 350 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 7 Вт |
| Длина волны в импульсном режиме (минимальная) | 9 (11 для ГИ-70Б,БТ) см |
| Длительность импульса | 10 мкс |
| Температура торца анода | 200 С |
| Температура радиатора анода | 160 С |
| Температура вывода катода | 100 С |
| Температура выводов сетки | 200 С |
| Температура внешних керамических частей | 250 С |
| Сопротивление в цепи сетки | 10 Ом |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГИ-7Б и ГИ-7БТ | от -60 до +70 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды ГИ-70Б и ГИ-70БТ | от 0 до +70 С |